Сельский Совет Силинского сельсовета

Шатковского муниципального района

Нижегородской области

# РЕШЕНИЕ

| 28.08.2019 | № | 21 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Силинского сельсовета Шатковского муниципального района Нижегородской области, утвержденные решением сельского совета Силинского сельсовета Шатковского муниципального района Нижегородской области от 25.12.2017 № 23

В соответствии со статьями 8 и 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 08.04.2008 № 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», постановлением правительства Нижегородской области от 25.12.2018 №900 «О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 года №921», руководствуясь Уставом Силинского сельсовета

сельский Совет Силинского сельсовета решил:

Внести прилагаемые изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Силинского сельсовета Шатковского муниципального района Нижегородской области.

1.Обнародовать настоящее решение на информационных щитах поселения.

- Настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава местного самоуправления

Силинского сельсовета

Шатковского муниципального района

Нижегородской области                                                                            С.В. Самылина

|  | Приложение к решению сельского Совета Силинского сельсовета Шатковского муниципального района Нижегородской области от 28.08.2019 № 21 |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНЫ решением сельского Совета Силинского сельсовета Шатковского муниципального района Нижегородской области от 28.08.2019 № 21 |

ИЗМЕНЕНИЯ

в местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Силинский сельсовет Шатковского муниципального района Нижегородской области,  утвержденные решением сельского совета Силинского сельсовета Шатковского муниципального района Нижегородской области от 25.12.2017 № 23

Внести в местные нормативы градостроительного проектирования Силинского сельсовета Шатковского муниципального района Нижегородской области (далее – настоящие Нормативы) следующие изменения:

1. Пункт 8.10 раздела 8 «Расчетные показатели зоны транспортной инфраструктуры» части 1 «Основная часть (расчетные показатели)» настоящих Нормативов изложить в следующей редакции:

(8.10  Расстояния от автостоянок и наземных гаражей-стоянок рампового типа до зданий различного назначения следует принимать не менее приведенных в таблице 8.7 настоящих Нормативов. Расстояния от подземных гаражей-стоянок до объектов городской застройки, а также расстояния от автостоянок и наземных гаражей-стоянок рампового типа до общественных зданий не лимитируются.

При размещении наземных и комбинированных гаражей-стоянок, а также вентиляционных шахт подземных гаражей-стоянок ожидаемые расчетные концентрации загрязняющих веществ не должны превышать санитарные нормативы, установленные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", уровни шума не должны превышать предельно допустимые значения.

Таблица 8.7

| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |
| --- | --- |
|  | Автостоянки (открытые площадки) и наземные гаражи-стоянки рампового типа вместимостью, машино - мест |
|  | 10 и менее | 11 - 50 | 51 - 100 | 101 - 300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расчетам | по расчетам | по расчетам |

Примечания:

1. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 метров.

В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами.

2. Разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок до нормируемых объектов должен быть не менее 7 метров.

3. Разрывы, приведенные в таблице 8.7, могут приниматься с учетом интерполяции.".