# Администрация Силинского сельсовета

# Шатковского муниципального района

# Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28.11.2017г. | № | 65 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Силинский сельсовет Шатковского муниципального района на 2017-2035 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 г. №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организации коммунального комплекса» утвердить:

1. Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Силинский сельсовет Шатковского муниципального района на 2017 - 2035 годы.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Силинского сельсовета _____________ И.М.Вялкова

Утверждена Постановлением администрации Силинского сельсовета Шатковского муниципального района Нижегородской области от 28.11.2017 года № 65

ПРОГРАММА

комплексного развития

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Силинский сельсовет

Шатковского муниципального района

на 2017- 2035 годы

Паспорт

Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Силинский сельсовет

Шатковского муниципального района на 2017- 2035 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Силинский сельсовет Шатковского муниципального района на 2017- 2035годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 г. №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организации коммунального комплекса» ; - постановление Правительства от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Основные разработчики Программы | Администрация Силинского сельсовета Шатковского муниципального района Нижегородской области, 607705, Нижегородская обл, Шатковский р-н, с. Силино, ул. Советская, д. 47 |
| Заказчик Программы | Администрация Силинского сельсовета Шатковского муниципального района Нижегородской области, 607705, Нижегородская обл, Шатковский р-н, с. Силино, ул. Советская, д. 47 |
| Цели Программы | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Силинского сельского поселения. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 9 Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки реализации Программы | Программа реализуется в период с 2017 по 2035 гг. |
| Перечень программных мероприятий | Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Силинский сельсовет Шатковского муниципального района в части строительства и модернизации (реконструкции) объектов водоснабжения |
| Источники и объемы финансирования Программы | Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджетов разных уровней |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; - снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; - улучшение качественных показателей питьевой воды; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - снижение количества потерь тепловой энергии; - снижение количества потерь электрической энергии; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - улучшение экологического состояния окружающей среды. |

1. Характеристика Силинского сельского поселения

Территория муниципального образования сельского поселения Силинский сельсовет  Шатковского муниципального района Нижегородской области расположена в южной   части  района.  Связь населенных пунктов (4 села, 1 деревня и 1 сельский поселка), расположенных на территории сельского поселения  с областным  и районными центрами осуществляется по автомобильной дорогам федерального, регионального и межмуниципального значения.

Общая площадь Силинского сельсовета составляет  18998,0 га.

Население Силинского сельсовета по данным администрации на 01.01.2014г. составило 1215 человек.

В центре администрации с. Силино проживает 552 человека, остальное население расселяется в пяти населенных пунктах.

Климатические условия

Климат территории умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым коротким летом.

Абсолютная минимальная t янв.=-44°абсолютная максимальная t июля=+38°.

Переход среднесуточной t возд. через 0° к положительной – в начале апреля, к отрицательной – в конце октября.

Снежный покров

Дата выпадения первого снега обычно близки к осенней дате перехода средней суточной t возд. через 0°. Сход снежного покрова приходится на середину апреля.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября, хотя колебания сроков из года в год довольно велики. Количество дней со снежным покровом – около 154.

Осадки

Сельсовет находится в зоне достаточного увлажнения.

Количество осадков от 500 до 540 мм.

Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне-зимний период они чаще и продолжительнее.

Максимальная упругость водяного пара – в июле, минимальная – в январе, феврале. Годовой ход относительной влажности воздуха обратен годовому ходу упругости водяного пара.

Ветер

В течение года наиболее часты ветра южного (18%), юго-западного (27%), западного (14%) направлений.

Годовой ход скорости ветра выражен ясно. Наибольшие скорости – с октября по март, наименьшие – летом .

Наиболее часты штилевые ситуации, как фактор загрязнения атмосферного воздуха, с апреля по сентябрь. В течение года наиболее вероятны Vв=0-1 м/с (24,1%),

Vв=2-3 м/с (29,2%), Vв=4-5 м/с (25%).

Максимальная скорость ветра (21 м/с) возможна один раз в году. Один раз в 20 лет – до 28 м/с. Среднегодовое количество дней со штилем – 40.

Помимо штилей повышению загрязненности атмосферного воздуха способствуют туманы.

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

## 2.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения  проектируемой территории служат подземные воды. Всего на территории Силинского  с/с  насчитывается  4 артскважины.  Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» за исключением скважины в п.Сосновый Бор (превышение железа).  Населением  используются  также   шахтные колодцы и индивидуальные  скважины.

Водопроводные сети имеются в 3-х населенных пунктах: с.Калапино, с.Силино, п.Сосновый Бор. Существующие системы водоснабжения  состоят, в основном,  из скважин, водонапорной башни и сети.

Централизованное водоснабжение  с.Калапино  осуществляется от 1 артскважины, расположенной   в юго-западной части села. Общее водопотребление составляет около  25 куб.м/сут.

Водоснабжение  с.Силино осуществляется от артскважин, расположенных   к северо-западу и юго-востоку от села. Общее водопотребление составляет ориентировочно  67 куб.м/сут.

Водоснабжение п.Сосновый Бор осуществляется от артскважины на западной окраине поселка. Общее водопотребление составляет около 4 куб.м/сут.

Общая протяженность водопроводных сетей по сельсовету составляет 13 км, состояние их – неудовлетворительное.

В остальных населенных пунктах водозаборными сооружениями являются общественные колодцы и индивидуальные источники.

## 2.2.  Канализация

Сточные воды от канализованной застройки с.Силино  и с.Калапино отводятся самотечными коллекторами в отстойники, откуда спецавтотранспортом  вывозятся на полигон ТБО р.п.Шатки. Объем  водоотведения составляет 76 куб.м/сут. Остальное население на проектируемой территории пользуется выгребами.

## 2.3 Теплоснабжение

I. Жилой фонд и учреждения культурно-бытового назначения

Основными потребителями тепла в Силинском сельсовете являются жилищно-коммунальный сектор и культурно-бытовые учреждения.

Развитое централизованное теплоснабжение отсутствует.

Отдельные учреждения административного и культурно-бытового назначения имеют отдельно стоящие котельные малой мощности.  Наиболее крупными являются:

- с. Калапино ул. Молодежная д. 29 отдельно стоящая котельная с 2 котлами «АОГВ-100» общей мощностью 0,2 МВт, топливо – природный газ;

- с. Силино ул. Школьная д. 69 отдельно стоящая котельная с 2 котлами «Хопер 100» общей мощностью 0,2 МВт, топливо – природный газ;

- с. Силино ул. Советская д. 47 отдельно стоящая котельная с 2 котлами «Хопер-100» общей мощностью 0,2 МВт, топливо – природный газ;

- с. Силино ул. Советская д. 48а отдельно стоящая котельная с 1 котлом «АОГВ-35» мощностью 0,035 МВт, топливо – природный газ;

- с. Силино ул. Советская д. 48 отдельно стоящая котельная с 2 котлами «КСТГ-50» мощностью 0,17 МВт, топливо – природный газ.

Обеспечение теплом малоэтажного жилого фонда осуществляется децентрализовано – от индивидуальных источников тепла с различными видами топлива.

Общая мощность котельных составляет 0,805 МВт.

## 2.4 Газоснабжение

I. Жилой фонд

Из населенных пунктов, входящих в состав Силинского сельсовета, газифицировано с. Силино, с. Калапино, с. Новое, д. Силинский Майдан.  В с. Силино построено 1 ПРГ и 1 ПРГ понижающее давление с Р=1,2 МПа до Р=0,6 МПа, в с. Калапино 1 ПРГ, в с. Новое 2 ПРГ, в д. Силинский Майдан 1 ПРГ.

Газификация Силинского сельсовета осуществляется от газораспределительных станций (ГРС) «Лукоянов» и ГРС «Поя», расположенные за границами проектирования, через газопроводы высокого давления Р=1,2 МПа. Газ подаётся по трехступенчатой схеме газопроводами высокого давления к понижающим ПРГ,  а от них газопроводами высокого и низкого давления.

Протяженность газопроводов высокого давления Р=1,2  МПа в границах проектирования около 5,5 км; Р=0,6 МПа в границах проектирования около 2,5 км.

Расход газа по Силинскому сельсовету составляет 610,67 тыс. м3/год.

По территории Силинского сельсовета проходят магистральные газопроводы Починки-Ярославль Р=7,5 МПа d 1400 и Саратов-Горький Р=5,5 МПа d 800. Протяженность магистральных газопроводов в границах проектирования около 17,0 км.

## 2.5. Электроснабжение

Электроснабжение населённых пунктов в границах территории сельсовета в настоящее время осуществляется централизованно от энергетической системы ОАО МРСК Центра и Приволжья, филиал «Нижновэнерго», через трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4 кВ.

Центром питания ТП-10/0,4 кВ является понизительная подстанция ПС-110/35/10 кВ Шатки с трансформаторами 2х10+16 МВА, расположенная за пределами территории Силинского сельсовета, в р.п.Шатки.

Все населённые пункты, входящие в границы проекта, оборудованы отдельными ТП, в том числе абонентскими. Конструктивно ТП выполнены в виде мачтовых однотрансформаторных ТП открытого исполнения, а также отдельно стоящих кирпичных зданий и комплектных трансформаторных подстанций.

По территории сельсовета проходят транзитом ВЛ-220 кВ (ПС Арзамасская-500 – КС Лукояново-220) и ВЛ-110 кВ (ПС Арзамасская-500 – ПС Лукояново-110; ПС Арзамасская-500 – ПС Разинская).

Электроснабжение территории Силинского сельского поселения достаточно надёжное, соответствует II и III категориям электроснабжения потребителей по ПУЭ.

## 2.6. Связь

В настоящее время территория Силинского сельсовета телефонизирована. Телефонизация осуществляется от АТС Нижегородского филиала Макрорегионального филиала «Волга» ОАО «Ростелеком».

Автоматическая телефонная станция расположена в с.Силино (ул.Советская, д.48), в приспособленном помещении ДК. АТС связана с ОПТС-4 (р.п.Шатки) и АТС г.Лукоянов с применением оптоволоконных линий связи.

АТС имеет современное цифровое электронное оборудование «АЛС-4096С», имеется возможность подключения к услугам Интернет. В населённых пунктах сельсовета установлены таксофоны.

Монтированная ёмкость станции составляет 64 номера, загрузка – 32 номера.

Кроме телефонной проводной связи, на территории присутствует мобильная связь, представленная всеми операторами сотовой связи, действующими на территории Нижегородской области.

Проводное радиовещание в границах территории сельсовета отсутствует, осуществляется переход на эфирное радиовещание с применением малогабаритных многопрограммных электроприемников с питанием от электросети.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

## 3.1.  Водоснабжение

Проектные  предложения

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято  согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составит для населения, проживающего:

| - | в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями – 200л/сут. на 1 человека; |
| --- | --- |
| - | в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией без ванн – 140 л/сут. на 1 человека; |
| - | в зданиях индивидуальной застройки с водопользованием из водоразборных колонок – 40 л/сут. на 1 человека. |

Проектом предусматривается ежедневный полив  тротуаров,  проездов, зелени из  расчета  50 л/сут. на 1 человека  в поливочный сезон.  Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимаются согласно СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».  Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается согласно СП 10.13130.2009 « Внутренний противопожарный водопровод».    Расходы воды на наружное / внутреннее пожаротушение  на проектируемой территории составят:

- с.Калапино – 15 /5 л/сек.;

- с.Силино- 15 /5 л/сек.; - д.Михайловка – 10/5 л/сек.; - с.Новое - 10/5 л/сек.;

- остальные населенные пункты – 5 л/сек.

Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, пожарных резервуаров и водоемов, внутреннее – из водопроводной сети. Водопроводные сети проектируются кольцевыми.  Ориентировочные объемы работ по водоснабжению приведены в таблице.  Расчетные расходы воды приведены в таблице.

Ориентировочные объемы работ по водоснабжению

Таблица

| Наименование | Един. измерен. | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расч. срок ( в т.ч. I очередь) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Строительство подземного водозабора. 2. Строительство водопро- водных сетей. 3. Реконструкция водопро- водных сетей. | шт. км км | 1 5.27 2.34 | 3 13.66 5.67 |

Расчетные расходы воды  (куб.м/сут.)

Таблица

| Наименование | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Население чел. | Норма водо-потреб- ления л/сут. на 1 человека | Максимально- суточный расход м3/сут. | Население чел. | Норма водо- потребления л/сут. на 1 чел. | Максимально- суточный расход м3/сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с.Силино - сущ.жилой фонд | 208 208 92 | 40 140 200 | 10 35 22 | 93 218 92 | 40 140 200 | 5 37 22 |
| - новое строи- тельство | 69 | 200 | 17 | 219 | 200 | 53 |
| - дачи | 40 | 40 | 2 | 40 | 40 | 2 |
| - неучтенные расходы 5% |  |  | 4 |  |  | 6 |
| Всего: |  |  | 90 |  |  | 125 |
| - противопожар-ный расход |  |  | 216 |  |  | 216 |
| - полив |  | 50 | 29 |  | 50 | 30 |
| с.Калапино - сущ.жилой фонд | 117 116 | 40 140 | 6 19 | 73 169 | 40 140 | 4 28 |
| - дачи | 12 | 40 | 1 | 12 | 40 | 1 |
| - неучтенные расходы 5% |  |  | 1 |  |  | 2 |
| Всего: |  |  | 27 |  |  | 35 |
| - противопожар-ный расход |  |  | 216 |  |  | 216 |
| - полив |  | 50 | 12 |  | 50 | 12 |
| с.Михайловка - сущ.жилой фонд | 22 | 40 | 2 | 23 | 40 | 2 |
| - неучтенные расходы 5% |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |
| Всего: |  |  | 2.1 |  |  | 2.1 |
| с.Новое - сущ.жилой фонд | 101 101 60 | 40 140 200 | 5 17 14 | 63 150 60 | 40 140 200 | 3 25 14 |
| - дачи | 10 | 40 | 1 | 10 | 40 | 1 |
| - неучтенные расходы 5% |  |  | 2 |  |  | 2 |
| Всего: |  |  | 39 |  |  | 45 |
| - противопожар-ный расход |  |  | 162 |  |  | 162 |
| - полив |  | 50 | 13 |  | 50 | 14 |
| д.Силинский Майдан - сущ.жилой фонд | 50 48 | 40 140 | 2 8 | 30 72 | 40 140 | 1 12 |
| - дачи | 18 | 40 | 1 | 18 | 40 | 1 |
| - неучтенные расходы 5% |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Всего: |  |  | 12 |  |  | 15 |
| - противопожар-ный расход |  |  | 54 |  |  | 54 |
| - полив |  |  | 5 |  | 50 | 5 |
| п.Сосновый Бор - сущ.жилой фонд | 37 40 | 40 140 | 2 7 | 24 56 | 40 140 | 1 9 |
| - неучтенные расходы 5% |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |
| Всего: |  |  | 10 |  |  | 11 |
| - противопожар-ный расход |  |  | 54 |  |  | 54 |
| - полив |  | 50 | 4 |  | 50 | 4 |
| Итого: |  |  | 945 |  |  | 1000 |

Проектом  предлагается :

| - | строительство подземного водозабора в с.Новое на I очередь; в с.Калапино и д.Силинский Майдан – на расчетный срок; |
| --- | --- |
| - - - | строительство водопровода в с.Новое на I очередь; д.Силинский Майдан - на расчетный срок; реконструкция существующих водопроводных сетей в с.Силино и с.п.Сосновый Бор; дальнейшее развитие водопроводной сети в с.Силино и с.Калапино; |

Централизованное  хоз-питьевое водоснабжение с.Силино  сохраняется от существующих источников с учетом перекладки ветхих участков сетей и строительства новых для проектируемой застройки.

Хоз-питьевое  водоснабжение с.Калапино  предлагается  от существующей и проектируемой артскважин. Проектом предлагается дальнейшее развитие водопроводной сети в селе.

Для централизованного водоснабжения с.Новое проектом предлагается строительство подземного водозабора к западу от села и водопровода на I  очередь.

Для централизованного водоснабжения д.Силинский Майдан проектом предлагается строительство подземного водозабора к западу от села и водопровода на расчетный срок.

Водоснабжение в остальных населенных пунктах  сохраняется из  существующих источников.

Для обеспечения населения проектируемой территории качественной питьевой водой  и улучшения на этой основе состояния здоровья населения необходимо выполнение следующих мероприятий:

| - | разработка и реализация проектов зон санитарной охраны существующих и проектируемых источников водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; |
| --- | --- |
| - | оборудование источников нецентрализованного водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; |
| - | применение, при необходимости, технологий по обезжелезиванию питьевой воды; |
| - | организация постоянного лабораторного контроля за качеством воды источников хоз-питьевого водоснабжения. |

Трассы водопроводных линий приведены на «Карте развития объектов и

сетей    инженерно-технического обеспечения (водоснабжение и  канализация)».

## 3.2.  Канализация

Проектные предложения

Строительство централизованной системы бытовой канализации  с комплексом биологических очистных сооружений предусматривается в с.Силино  на I очередь. Очистные сооружения предлагается разместить к юго-западу от села с выпуском очищенных сточных вод в р.Пша за границей населенного пункта.

В с.Новое предлагается строительство централизованной системы бытовой канализации  с комплексом биологических очистных сооружений на расчетный срок к северо-востоку от села с выпуском очищенных сточных вод в р.Нарзимка за пределами населенного пункта.

Качество сточных вод на выпусках  с очистных сооружений предусматривается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

В остальных сельских поселениях предусматривается децентрализованная система канализации (септики, фильтрующие колодцы и т.д.) и выгреба для существующей индивидуальной застройки. Вывоз жидких отходов предусматривается на проектируемую сливную станцию в р.п.Шатки  на I очередь.    Загрязненные производственные сточные воды подаются в сеть бытовой  канализации после их очистки на локальных очистных сооружениях.  Сточные воды от мытья машин и механизмов должны очищаться на локальных установках и использоваться  вторично.

Нормы водоотведения приняты  в соответствии с СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».  Ориентировочные объемы работ по канализации приведены в таблице. Расчетные расходы сточных вод приведены  в таблице.

Ориентировочные объемы работ по канализации

Таблица

| Наименование | Един. Измерен. | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расч. срок ( в т.ч. I очередь) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Строительство очистных сооружений. 2. Строительство канали-зационных сетей. 3. Строительство канализа- ционной насосной станции. | комп. км шт. | 1 2.96 - | 2 5.34 1 |

Расчетные расходы сточных вод ( куб.м/сут.)

Таблица

| Наименование | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Население чел. | Норма водо-потреб- ления л/сут. на 1 человека | Максимально- суточный расход м3/сут. | Население чел. | Норма водо- потребления л/сут. на 1 чел. | Максимально- суточный расход м3/сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с.Силино - сущ.жилой фонд | 208 208 92 | 25 140 200 | 6 35 22 | 93 218 92 | 25 140 200 | 3 37 22 |
| - новое строи- тельство | 69 | 200 | 17 | 219 | 200 | 53 |
| - дачи | 40 | 25 | 1 | 40 | 25 | 1 |
| - неучтенные расходы 5% |  |  | 4 |  |  | 6 |
| Всего: |  |  | 85 |  |  | 122 |
| с.Калапино - сущ.жилой фонд | 117 116 | 25 140 | 4 19 | 73 169 | 25 140 | 2 28 |
| - дачи | 12 | 25 | 0.4 | 12 | 25 | 0.4 |
| - неучтенные расходы 5% |  |  | 1 |  |  | 2 |
| Всего: |  |  | 23 |  |  | 32 |
| с.Михайловка - сущ.жилой фонд | 22 | 25 | 0.7 | 23 | 25 | 0.7 |
| - неучтенные расходы 5% |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |
| Всего: |  |  | 1 |  |  | 1 |
| с.Новое - сущ.жилой фонд | 101 101 60 | 40 140 200 | 5 17 14 | 63 150 60 | 40 140 200 | 3 25 14 |
| - дачи | 10 | 40 | 1 | 10 | 40 | 1 |
| - неучтенные расходы 5% |  |  | 2 |  |  | 2 |
| Всего: |  |  | 39 |  |  | 45 |
| д.Силинский Майдан - сущ.жилой фонд | 50 48 | 25 140 | 2 8 | 30 72 | 25 140 | 1 12 |
| - дачи | 18 | 25 | 0.5 | 18 | 25 | 0.5 |
| - неучтенные расходы 5% |  |  | 0.5 |  |  | 0.7 |
| Всего: |  |  | 11 |  |  | 14 |
| п.Сосновый Бор - сущ.жилой фонд | 37 40 | 25 140 | 1 7 | 24 56 | 25 140 | 1 9 |
| - неучтенные расходы 5% |  |  | 0.4 |  |  | 0.5 |
| Всего: |  |  | 8 |  |  | 11 |
| Итого: |  |  | 167 |  |  | 225 |

Трассировка сети канализации выполнена с учетом рельефа местности, возможности максимального охвата территории самотечными коллекторами при наименьших глубинах заложения. Трассы канализационных линий приведены на «Карте развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (водоснабжение и канализация)».

## 3.3 Теплоснабжение

Проектные предложения

Источники теплоснабжения

Согласно письму от администрации Шатковского муниципального района Нижегородской области №1450 от 13.07.15 г., Теплоснабжение данного Силинского сельсовета предусматривается:

1. Для проектируемого строительства малоэтажных индивидуальных домов с приусадебными участками - от индивидуальных источников тепла  на газовом топливе;

2. Для объектов культурно-бытового назначения  - от локальных источников тепла на газовом топливе.

I Жилой фонд и учреждения культурно-бытового назначения.

Проектируемый индивидуальный жилой фонд оборудуется - котлами фирмы «Beretta» Mynute DGT или другими котлами на газовом топливе.

Для объектов культурно-бытового назначения – от локальных котельных на газовом топливе, в том числе:

По с. Силино:

а) для дошкольного учреждения на первую очередь – котельная с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-99 мощностью 0,14 МВт;

б) для предприятия общественного питания на первую очередь - котельная с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-144 мощностью 0,27 МВт;

в) для предприятия бытового обслуживания на первую очередь - котельная с котлами «Viessmann» (модель Vitоgas-100F) мощностью 0,034 МВт;

г) для филиала банка на первую очередь – котельная с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-99 мощностью 0,06 МВт.

I I Промышленные предприятия

Для проектируемой на первую очередь газонаполнительной станции (ГНС), расположенной около с.Новая, проектируется котельная с 2 котлами, мощностью 0,14 МВт на газовом топливе.

Нормативные и расчетные расходы тепла

Потребности тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены по укрупненным показателям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 для жилых зданий. Для культурно-бытовых учреждений – по расчету, на горячее водоснабжение для всех видов потребления по расчету раздела ВК.

Для определения расходов тепла приняты следующие климатологические данные в соответствии СНиП-23-01-99* «Строительная климатология и геофизика» и ТСН 23-301-97 «Строительная климатология для пунктов Нижегородской области»:

- расчетная зимняя температура наружного воздуха (-320С)

- продолжительность отопительного периода (212 суток).

Тепловая мощность составит 2,729 МВт на расчетный срок, в том числе 1,759 МВт на первую очередь.

Общий баланс  тепловых нагрузок дан в нижеследующей таблице.

Баланс тепловых нагрузок

Таблица

| №№ п/п | Наименование потребителей и источников покрытия тепла | Едини-цы изме-рения | Максимальные часовые тепловые нагрузки и мощности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существу-ющее положе-ние | I-ая очередь | Расчет-ный срок, в том числе I очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тепловая нагрузка всего: | МВт Гкал/ч | 0,805 0,628 | 1,899 1,627 | 2,869 2,457 |
| 2 | в том числе: - с. Силино | МВт Гкал/ч | 0,605 0,457 | 1,559 1,336 | 2,529 2,166 |
| 3 | - с. Калапино | МВт Гкал/ч | 0,2 0,171 | 0,2 0,171 | 0,2 0,171 |
| 4 | - промышленные предприятия | МВт Гкал/ч | - | 0,14 0,12 | 0,14 0,12 |

Примечание: Тепловые нагрузки и мощности источников тепла на последующих стадиях проектирования должны быть уточнены.

Проектное решение по тепловым сетям

Магистральные тепловые сети в Силинском сельсовете проектом не предусмотрены.

В результате предложенной схемы теплоснабжения ориентировочный объем работ на расчетный срок и первую очередь составит:

Ориентировочный объем по срокам строительства

Таблица

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | I-ая очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оборудование застройки котлами фирмы «Beretta» Mynute DGT или др. | Ед. | 73 | 23 |
| 2. | Строительство для ГНС котельной мощностью 0,14 МВт | Ед. | 1 | 1 |
| 3. | По с. Силино: Строительство для дошкольного учреждения котельной мощностью 0,14 МВт | Ед. | 1 | 1 |
| 4. | Строительство для предприятия общественного питания котельной мощностью 0,27 МВт | Ед. | 1 | 1 |
| 5. | Строительство для предприятия бытового обслуживания котельной мощностью 0,034 МВт | Ед. | 1 | 1 |
| 6. | Строительство для филиала банка котельной мощностью 0,06 МВт | Ед. | 1 | 1 |

## 3.4 Газоснабжение

Проектные предложения.

Источники газоснабжения.

Источником газоснабжения проектируемой территории являются ГРС «Лукоянов»», ГРС «Поя».

Согласно «Генеральной схемы газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации» этап 8 Нижегородская область, предлагается газоснабжение с. Михайловка, с.п. Сосновый Бор.  Согласно письму № 1452 от 13.07.2015 г. от  администрации Шатковского муниципального района Нижегородской области, необходимо предусмотреть газификацию на расчетный срок: с. Михайловка, с.п. Сосновый Бор.

Нормативные данные и расчетное потребление газа.

Расчет потребления газа произведен по нормам СП 42-101-2003 раздел 3 пункт 3.9-3.16.

На основании этих норм определена годовая норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3.

Коэффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице №2 тех же норм.

Ориентировочный расход природного газа на расчетный срок и первую очередь по населенным пунктам дан в нижеследующей таблице.

Общий расход газа составит на расчетный срок  1674,94 тыс.м3/год, в том числе на первую очередь – 962,24 тыс.м3/год.

Ориентировочный баланс газопотребления

Таблица

| №№ п/п | Наименование поселков | Едини-цы Изме-рения | Годовой расход газа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существу-ющее положе-ние | I-ая очередь | Расчет-ный срок, в том числе I очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Расход газа всего: | тыс.м3/год | 610,67 | 962,24 | 1674,94 |
| 2 | в том числе: - с. Силино | тыс.м3/год | 285,85 | 637,42 | 997,52 |
| 3 | - с. Калапино | тыс.м3/год | 123,06 | 123,06 | 123,06 |
| 4 | - с. Новое | тыс.м3/год | 162,66 | 162,66 | 162,66 |
| 5 | - д. Силинский Майдан | тыс.м3/год | 39,1 | 39,1 | 39,1 |
| 6 | - с. Михайловка | тыс.м3/год | - | - | 143,5 |
| 7 | - с.п. Сосновый Бор | тыс.м3/год | - | - | 209,1 |

Примечание: Расходы газа на последующих стадиях проектирования должны быть уточнены.

Проектные предложения по газовым сетям высокого давления

Проектом предусматривается газификация всех новостроек.

В около с. Новое предусматривается 2 ПРГ понижающее давление с Р=1,2 МПа до Р=0,6 на расчетный срок.

В с. Михайловка проектируется 1 ПРГ на расчетный срок.

В с.п. Сосновый Бор проектируется 1 ПРГ на расчетный срок.

В с. Силино проектируется 1 ПРГ на расчетный срок.

Погонаж проектируемых газопроводов высокого давления Р=0,6 МПа – 9,5 км на расчетный срок.

Ориентировочный объем строительства дан в нижеследующей таблице.

Таблица

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. из. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок, в том числе I очередь | I-ая очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Строительство газопроводов высокого давления Р=0,6 МПа | км | 11,0 | - |
| 2. | Строительство ПРГ | ед. | 5 | - |

## 3.5. Электроснабжение

Проектные  предложения

Проектные предложения по электроснабжению в составе проекта генплана территории сельсовета выполнены на основании экономического раздела проекта, основного чертежа генплана, в соответствии с рекомендациями филиала «Нижновэнерго» (письмо №07-19/49 от 16.07.2015г.), с учётом проекта «Актуализация «Схемы перспективного развития электрических сетей 35-500 кВ Нижегородской области на 2007-2015 г.г.» с перспективой до 2020 г.», выполненного ООО «Энерго Инжиниринг», г.Н.Новгород, 2010г. и «Программой развития электроэнергетики Нижегородской области на 2014-2018 годы».

Потребителями электроэнергии на перспективу являются жилой фонд индивидуальной малоэтажной застройки, объекты соцкультбыта, коммунального хозяйства.

Расчет нагрузок по новому жилому фонду выполнен в соответствии с нормативными данными удельных электрических нагрузок на дом, в зависимости от количества проектируемых домов - кВт/дом:

- СП 31-110-2003, «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и    общественных зданий». Москва, 2004г.;

- «Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94»».

По объектам соцкультбыта и общественным зданиям нагрузки подсчитаны по удельным нагрузкам на единицу показателя (кВт/место, кВт/м2 площади и т.д.), по объектам коммунального хозяйства – по данным действующих объектов и применяемым типовым проектам.

Расчётная максимальная вновь подключаемая нагрузка территории составила 294 кВт, в т.ч. на I очередь – 210 кВт.

Электроснабжение территории Силинского сельсовета будет по-прежнему осуществляться от понизительной подстанции ПС-110/35/10 кВ Шатки с максимальным использованием существующих сетей и объектов электроснабжения напряжением 10 кВ.

Разделом электроснабжения намечается строительство новых ТП-10/0,4 кВ в с.Силино для подключения новых объектов жилого фонда, СКБ и коммунального хозяйства. Применяемые ТП – в блочном исполнении, ориентировочной мощностью трансформаторов 160 кВА.

Освещение магистральных улиц территорий новой застройки  предлагается выполнить воздушными линиями на ж/б опорах светильниками ЖКУ03-25-01 с натриевыми лампами.

Результирующие данные расчётных нагрузок и объёмы работ приведены в таблицах ниже по тексту.

Направление трасс ВЛ-220 кВ, ВЛ-110 кВ, а также обеспеченность населённых пунктов трансформаторными подстанциями напряжением ТП-10/0,4 кВ показаны на чертеже «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжение и связь)».

После утверждения проекта генплана территории Силинского сельсовета на последующих стадиях проектирования необходимо специализированной организации разработать схему развития сети 10 кВ, в которой уточняются места расположения объектов электроснабжения и трасс прохождения линий электропередачи.

Таблица  результирующих  вновь подключаемых  электрических  нагрузок

Таблица

| Наименование населённых пунктов | Электроснабжение (кВт) |
| --- | --- |
|  | I оч. | Расч. срок, в т.ч. I оч. |
| с.Силино | 200 | 284 |
| с.Новое | 5 | 5 |
| с.Калапино | 5 | 5 |
| ИТОГО: | 210 | 294 |

Объемы  работ  по  электроснабжению

Таблица

| №№ п/п | Наименование сооружения с краткой характеристикой | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I оч. | Расч. срок, в т.ч. I оч. |
| 1 | Сооружение новой ТП-10/0,4 кВ мощностью 1х160 кВА в с.Силино | шт. | 2 | 3 |
| 2 | Освещение магистральных улиц новой застройки | км. | 0,7 | 1,7 |

## 3.6. Связь

Проектные  предложения

Предложения по связи выполнены на основании экономического раздела генплана, основного чертежа и технических рекомендаций, выданных ЛТЦ р.п.Шатки МЦТЭТ г.Арзамас Нижегородского филиала МРФ «Волга» ОАО «Ростелеком» (письмо № 10а/25 от 16.07.15 г.).

Расчетное вновь подключаемое количество телефонов на расчетный срок составляет 82 шт., в т. ч. 32 шт. – на I очередь.

Расчетное вновь подключаемое количество радиоточек на расчетный срок составляет 79 шт., в т. ч. 29 шт. - на I очередь.

Расчет выполнен из условия 100% обеспеченности телефонами и радиоточками домов нового малоэтажного индивидуального строительства, а также необходимой потребности в телефонных номерах объектов соцкультбыта.

Для подключения расчётного количества телефонных номеров, радиоточек и развития сетей доступа Интернет разделом связи предлагается:

- телефонизацию новых объектов строительства осуществить от существующей АТС с.Силино с увеличением ёмкости станции с применением современного электронного цифрового оборудования;

- радиофикацию новых объектов строительства осуществить с применением трёхпрограммных приёмников эфирного радиовещания с питанием от электросети.

Расчетные данные и объемы работ по связи приведены в таблицах ниже по тексту.

Местоположение АТС и ориентировочное направление трасс магистральных кабелей связи показано на чертеже «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжение и связь)».

Таблица  результирующего  вновь подключаемого  количества  телефонов и радиоточек (новое строительство)

Таблица

| Наименование населённых пунктов | Телефонизация (кол-во номеров) | Радиофикация (кол-во р/т) |
| --- | --- | --- |
|  | I оч. | Расч. срок, в т.ч. I оч. | I оч. | Расч. срок , в т.ч. I оч. |
| с.Силино | 30 | 80 | 27 | 77 |
| с.Новое | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с.Калапино | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО: | 32 | 82 | 29 | 79 |

Объемы работ по связи

Таблица

| Наименование сооружения | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | I оч. | Расч. срок, в т.ч. I оч. |
| Монтаж телефонной точки, включая линейные сооружения и оборудование | шт. | 32 | 82 |
| Монтаж трёхпрограммных приёмников эфирного радиовещания | шт. | 29 | 79 |

4. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Силинского сельсовета. Для решения задач Программы предполагается использовать средства  областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Нижегородской  области, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на жилищно-коммунальные услуги производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития муниципального образования  Силинский  сельсовет, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Силинского  сельсовета и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Силинского  сельсовета поселения и депутаты сельского Совета Силинского  сельсовета.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.